## Slide 1
ROUND 1 · FINAL v50
点云决定“谁相似”，克里金决定“贡献多少”
核心模型一页图
原始点云 → 传播环境描述 → 地图条件邻域 → 普通克里金权重 → 2,560 维 PAS/PDP 紧凑谱
01
点云如何变成可学习的空间
PLY 点云
约 238 万点
x,y,z,nx,ny,nz
2 m
XY 栅格
双线性查询
209 维
高级地图
物理描述
BS
UE
7 条传播走廊
5 个终端环形尺度
209 维 =
42 走廊遮挡 + 28 墙面材质
35 终端环形 + 96 旋转天际线 + 8 多尺度场
方向对齐：天际线第 0 扇区始终朝向基站；
不同场景具备一致物理含义。
输出：地图条件嵌入 z(q) —— 重定义“哪些训练点是真邻居”
02
普通克里金：从选邻居到求解增广方程
步骤
操作
关键计算
物理作用
1
选择 K 邻居
K = 16 / 24 / 32
在 z(q) 空间搜索，避开“位置近但环境不同”
2
自适应带宽
h = dK · scale
密集区自动缩小，稀疏区自动放宽
3
构造协方差
C(d): Exp / Matern32
表达邻居之间是否提供冗余信息
4
解增广方程
[C+nI 1; 1ᵀ 0]
加入无偏约束 Σw=1，并用 nugget 稳定求解
5
插值紧凑谱
f̂(q) = Σ wk fk
一次获得 PAS 1,024 维与 PDP 1,536 维
增广线性系统
[Cnn+nugget·I 1; 1ᵀ 0] · [w; λ] = [Cq; 1]
15 套配置形成专家库
按 4 个 PAS 组 / 8 个 PDP 组门控融合
核心关系
点云特征决定距离空间；克里金相关性决定邻居权重——两者共同把复杂传播环境转换为可解释的局部谱预测。
v50
Notes: 这一页只强调 v50 最关键的两件事。左侧先把约 238 万点 PLY 点云转换成 2 米栅格，并围绕基站到终端的传播走廊、墙面材质、终端环形环境、旋转天际线和多尺度场提取 209 维地图描述。它不是直接预测信道，而是重定义测试点与训练点之间的相似性。右侧是在这个地图条件空间里做普通克里金：选择 K 个邻居，用第 K 个距离确定自适应带宽，构造指数或 Matérn 协方差，在对角线上加入 nugget，解带权重和为一约束的增广方程，最后插值得到 2560 维紧凑谱。一句话概括：点云决定谁是邻居，克里金决定每个邻居贡献多少。
[Sources]
- v39/physical_ai/map_encoder.py
- v39/physical_ai/advanced_map.py
- v39/physical_ai/spatial.py
- v39/predict.py
- 用户提供的两张版式参考图片（仅用于视觉结构参考）