## Slide 1
无线算法大赛 · Round 1
Physical AI
无线数字孪生信道生成
最终提交版本 v50｜从数据分析到端到端信道生成
工作汇报
2026
Notes: 各位领导好，今天汇报的是无线算法大赛第一轮最终提交版本 v50。汇报重点不是逐行讲代码，而是说明我们如何从赛题目标和原始数据出发，形成一套面向 PAS、PDP 和 NMSE 三类指标联合优化的 Physical AI 信道生成方案，并最终完成可复现的端到端交付。
[Sources]
- 赛题任务书(1).pdf, pp. 2-8
- https://github.com/1667482432-max/v39

## Slide 2
ROUND 1 / v50
v50：物理表征、空间预测与复信道校准分层协同
02
0.770607
五折综合分数
严格五折 leave-one-fold-out；每折 200 个验证样本
3
联合优化目标
PAS 角域谱、PDP 时延谱，以及复信道 NMSE
E2E
端到端可交付
原始数据 → 特征与模型 → X_test → H_test → 严格校验
核心结论：不是单一网络“直接猜 H”，而是将空间几何、频谱结构与复相位重建分层建模。
Notes: 先给出结论。v50 的核心不是用一个黑盒网络直接拟合近二十万个复数输出，而是把问题拆解为三层：第一层学习与评分函数直接对齐的 PAS 和 PDP 物理谱；第二层利用位置和点云地图进行空间预测；第三层恢复复相位并做样本级校准。严格五折综合均值为 0.770607，同时形成了完整的端到端推理和验证链路。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/CODE_EXPLANATION.md
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/artifacts/v50_final_metrics.json

## Slide 3
赛题背景
无线数字孪生：预测任意位置的高保真信道
03
传统统计模型
依赖抽象分布与通用参数
具体场景拟合度有限
传统射线追踪
依赖高精度几何与材质
计算成本高，且受噪声影响
Physical AI
从环境地图和实测信道中
学习传播规律与空间结构
业务价值
以更低的在线计算成本生成高保真信道，为网络规划、仿真评估和算法验证提供可更新的数据底座。
Notes: 赛题背后的业务问题，是如何构建一个可以随场景和位置变化而更新的无线数字孪生。统计信道模型对具体场景的刻画不足；射线追踪又高度依赖几何和材质精度，而且计算成本较高。Physical AI 的价值在于把三维环境、实测信道和物理先验结合起来，在保留物理可解释性的同时提升建模效率和场景拟合能力。
[Sources]
- 赛题任务书(1).pdf, pp. 2-4

## Slide 4
任务与评价
任务是学习 H=f(M,x)，评分同时约束角域、时延域和复信道
04
输入
点云地图 M
训练/测试坐标 x
Physical AI 模型
从场景几何与已知信道
学习位置到信道的映射
输出
H_test
(500, 256, 4, 192)
40%
PAS
角域功率谱余弦相似度
40%
PDP
时延域功率谱余弦相似度
20%
1/(1+NMSE)
复信道幅度与相位的整体误差
Notes: 赛题要求学习 H=f(M,x)：输入是环境点云地图和位置坐标，输出是完整的 MIMO-OFDM 复信道。评价不是单一误差，而是 PAS、PDP 和 NMSE 三部分，权重分别是 0.4、0.4、0.2。因此模型必须同时保住角度结构、时延结构以及复数幅相，任何只优化其中一个指标的方案都会遇到上限。
[Sources]
- 赛题任务书(1).pdf, pp. 4-8

## Slide 5
数据分析
高维复信道建模前，先解决数据规模与质量问题
05
2,000
实际训练点
配置文件记录 2,500；代码以真实数组长度为准
500
测试点
所有采样点高度均为 1.5 m
2.38M
点云顶点
用于局部障碍、走廊与高度上下文
196,608
复数/点
256 BS × 4 UE × 192 子载波
16 个全零信道样本
判定为异常响应，统一从训练、验证和推理参考库中剔除；否则会破坏谱特征、邻域权重和能量标定。
Notes: 在写模型前，我们先核对数据。实际训练位置和信道数组都是 2000 条，而配置文件写的是 2500，因此数据加载逻辑必须以真实数组长度为权威。每个点包含 256×4×192，也就是 196608 个复数，直接端到端回归维度非常高。进一步检查发现 16 个训练点信道完全为零，这些点会污染功率谱、空间邻域和能量校准，因此在全流程中统一作为异常值剔除。
[Sources]
- 本地 Round1_Setup.json 与 NumPy 数组的直接统计
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/CODE_EXPLANATION.md

## Slide 6
采样点 × 地图点云
等比例坐标揭示扇形覆盖，点云进一步给出真实传播环境
06
Chart: Y / m
基站 | 0
XY 等比例：横纵轴均覆盖 320 m
地图点云
训练点
测试点
基站
2.16 m
最近训练邻居
测试点中位距离
98.2%
局部空间覆盖
5 m 内存在训练邻居
从可视化到算法选择
扇形采样区与训练/测试点高度重合，支撑局部空间学习；点云中的建筑边界与传播走廊说明，同样的欧氏距离并不代表相同的传播条件。
Notes: 这一页把横纵轴统一为相同的 320 米量程，并使用近似正方形绘图区，因此一米在 X 和 Y 方向上的视觉尺度一致，原始采样区域的扇形结构能够正确呈现。浅灰色背景是高度不低于 2 米的地图点云，蓝色是训练点，红色是测试点，黑色星形是基站。训练点和测试点覆盖同一扇形区域，最近训练邻居的中位距离约 2.16 米，98.2% 的测试点在 5 米内存在训练邻居，说明局部空间学习有充分基础。同时，点云清楚显示建筑边界和传播走廊，所以后续不能只按欧氏距离插值，还需要用地图条件修正邻域与权重。
[Sources]
- 本地 Round1_Train_Pos.npy、Round1_Test_Pos.npy 的直接统计
- 本地 Round1_Map.ply 点云抽样（仅用于汇报可视化）
- C:\Users\asus\Desktop\汇报\_build_v50_report\data_summary.json

## Slide 7
从分析到算法
数据的四个特征，直接决定了 v50 的四项设计选择
07
输出维度极高
先压缩为 PAS/PDP 评分对齐谱，再重建复信道
局部空间覆盖较好
使用局部克里金、多专家与图传播，而非全局硬拟合
同距点传播环境不同
引入点云障碍密度、走廊和方向上下文
三指标可能相互牵制
使用逐样本四动作门控，自适应选择谱修正
Notes: 这页是从数据分析到算法设计的关键过渡。第一，单点输出维度太高，所以先预测与评分直接对齐的紧凑 PAS/PDP，再恢复复信道。第二，空间覆盖较好，适合局部克里金和图传播。第三，相邻点可能被不同建筑遮挡，因此欧氏距离要叠加点云物理上下文。第四，PAS、PDP 和 NMSE 并不总是同步改善，所以最终采用逐样本门控，让模型决定是否进行 PAS 修正、PDP 修正或联合修正。
[Sources]
- 本地数据统计
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/CODE_EXPLANATION.md

## Slide 8
算法思路
端到端流程把地图、谱预测、相位恢复和样本门控串成闭环
08
01
数据预处理
剔除零信道
解析天线排列
02
物理特征
地图上下文
PAS / PDP
03
空间预测
局部克里金
专家门控 + 图传播
04
复信道重建
相位补偿
角域/时延域投影
05
校准与输出
标量/UE残差
样本动作门控
推理入口：X_test + 地图 + v50 artifacts → Round1_Test_Channel.npy
Notes: 完整链路分为五步。首先清洗数据并按极化、H、V 的真实阵列顺序解析天线；然后从点云和复信道提取地图上下文及 PAS/PDP；第三步进行局部克里金、多专家集成和图传播；第四步恢复复数初值，并在角域和时延域交替投影；最后进行复数标量、UE 残差和样本级动作门控，输出满足官方格式的 H_test。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/CODE_EXPLANATION.md
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/predict.py

## Slide 9
模型结构
v50 分层架构：先学习可解释谱，再重建完整复信道
09
输入层
位置坐标
点云地图
训练复信道
地图编码
局部障碍
高度统计
BS-UE 走廊
谱预测
分组 PAS/PDP
多尺度克里金
条件专家门控
复数重建
径向载波相位
阵列导向补偿
交替谱投影
输出校准
样本级四动作
复数尺度/UE残差
H_test
训练目标不是一项 Loss
谱形状决定 PAS/PDP，复数尺度与相位决定 NMSE；分层训练避免目标相互干扰。
Notes: 从模型结构看，v50 是分层的 Physical AI 架构。地图编码层提取局部障碍、高度和基站到终端的走廊特征；谱预测层对 PAS 和 PDP 分组建模；复数重建层处理载波相位、阵列导向和傅里叶幅度投影；输出校准层再做样本级动作选择和复数残差。这样可以让每一层对应明确的物理含义和评价指标，降低多目标训练中的相互干扰。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/CODE_EXPLANATION.md
- https://github.com/1667482432-max/v39/tree/main/physical_ai

## Slide 10
模型设计 1 / 点云空间处理
点云先栅格化，再变成稳定、可重复查询的传播地图
10
01
读取 PLY
x,y,z 与法向
nx,ny,nz
约 238 万点
02
2 m 栅格化
按 XY 落格
25 万点/块累积
避免逐点全局搜索
03
格内统计
高度/粗糙度
总密度/墙面密度
墙法向二阶矩
04
连续查询
坐标→栅格索引
双线性插值
边界裁剪
为什么不直接让网络吃原始点云？
原始点数大、密度不均且查询次数多；栅格统计把复杂度前置，保留遮挡、高度、墙面方向等与传播最相关的量，并让任意 UE 位置都能稳定取值。
Notes: 点云处理分四步。第一步解析 PLY 头并用内存映射读取约 238 万个包含坐标和法向的顶点，避免一次性复制全部数据。第二步把 XY 平面按 2 米分辨率离散，每 25 万点一块累积。第三步在每个格子中保存最高和平均高度、高度标准差、总点密度、竖直墙面密度、水平面密度以及墙法向的二阶矩。第四步查询测试坐标时，把坐标转换成栅格位置，用双线性插值获得连续特征。这样做不是简单降采样，而是把点云转换成一个可重复查询的传播环境场。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/physical_ai/map_encoder.py
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/physical_ai/advanced_map.py

## Slide 11
模型设计 1 / 高级物理特征
209 维地图描述：路径遮挡与终端环境
11
42 维 · 传播走廊
7 条平行走廊 × 6 统计
最大超高、阻塞比例、峰值位置…
28 维 · 走廊材质
7 条走廊 × 4 统计
墙密度、法向对齐、高度粗糙度
35 维 · 终端环形环境
2/4/8/16/32 m 五个半径
高度、墙面与水平面统计
96 维 · 旋转天际线
3 半径 × 16 方位 × 高度/墙密度
第 0 扇区始终朝向基站
8 维 · 多尺度场
4/8/16/32 m 高斯平滑
高度与墙密度
42 + 28 + 35 + 96 + 8 = 209 维；这些量进入邻域度量、局部谱修正、能量与标量校准。
Notes: 高级地图编码共 209 维。首先沿基站到终端直线取 64 个采样点，并沿法向平移成 7 条走廊，每条计算最大超高、平均正超高、阻塞比例、中段加权超高、峰值位置和阻塞状态转移率，共 42 维。然后在相同走廊上加入墙密度、墙法向与传播方向的对齐程度以及高度粗糙度，共 28 维。终端周围在 2 到 32 米五个半径上统计环形环境，共 35 维。天际线在三个半径、16 个方向上采样高度和墙密度，并旋转到第零扇区朝向基站，共 96 维。最后加入四个尺度的高度和墙密度平滑，共 8 维。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/physical_ai/advanced_map.py

## Slide 12
模型设计 2 / 空间插值
普通克里金：从选邻居到解约束权重的五步计算
12
1
选 K 个邻居
在指定地图嵌入中用 cKDTree 查询
2
自适应带宽
h = dK × bandwidth_scale
3
构造协方差
指数核或 Matérn-3/2；对角线加 nugget
4
解增广方程
同时满足相关性拟合与 Σw=1
5
插值紧凑谱
预测 = Σ wk × 邻居的 2,560 维谱
[Cnn+nugget·I 1; 1ᵀ 0] · [w; λ] = [Cq; 1]
最后一行强制 Σw=1；允许负权重时可局部外推，正权重模式则裁剪并归一化。
Notes: 克里金不是按距离倒数简单加权。对一个测试点，第一步在某个地图条件嵌入中用 cKDTree 找 K 个邻居。第二步把第 K 个邻居的距离乘带宽系数，得到随局部密度变化的带宽。第三步计算邻居两两协方差矩阵和查询点到邻居的协方差向量，核函数可以是指数核或 Matérn 三分之二，并在对角线上加 nugget 保证数值稳定。第四步解增广线性方程，最后一行强制权重和为 1，从而无偏重建常量场。第五步用这些权重对邻居的 2560 维紧凑谱求和。某些专家允许负权重以进行局部趋势外推，另一些专家把负权重裁零后重新归一化。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/physical_ai/spatial.py

## Slide 13
模型设计 2 / 多专家预测
15 个专家不是 15 个网络，而是 15 套克里金空间假设
13
邻居数 K
16 / 24 / 32
细节 ↔ 稳定
带宽尺度
0.5 / 0.75 / 1 / 1.5
快衰减 ↔ 慢衰减
nugget
0.001 / 0.01 / 0.05 / 0.1
精确拟合 ↔ 强平滑
协方差核
Exponential / Matérn32
粗糙场 ↔ 较平滑场
地图嵌入
patch / all / summary
局部地图 ↔ 全上下文
权重约束
positive / signed
纯凸组合 ↔ 局部外推
每个专家预测什么？
每套配置都输出同一个测试点的完整 2,560 维紧凑谱：PAS 1,024 维 + PDP 1,536 维。差别只在“选谁做邻居、相信多大范围、平滑多少”。
Notes: 这里的 15 个专家并不是 15 个大型神经网络，而是经过五折验证筛选出的 15 套克里金配置。它们在六个维度上形成差异：邻居数是 16、24 或 32；带宽尺度从 0.5 到 1.5；nugget 从 0.001 到 0.1；核函数使用指数核或 Matérn 三分之二；邻域距离分别使用局部 patch、完整上下文或摘要嵌入；权重可以限制为正，也可以允许有符号外推。每个专家都输出同一目标点完整的 2560 维紧凑谱，差别是对空间规律的假设不同，因此能够覆盖密集区、边界区、遮挡区和不同谱组。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/predict.py
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/physical_ai/spatial.py

## Slide 14
模型设计 2 / 多专家融合
专家权重按样本、按谱组计算，而不是全局平均
14
第一层 · 基础权重
五折折外表现形成每个谱组的 base logits
第二层 · 条件修正
位置 [x,y] + 基础地图 7 维，学习小幅区域偏置
第三层 · 分歧门控
15×15 Gram、相对范数与 12 维组嵌入
logit = log(base_weight) + condition_correction + disagreement_correction
expert_weight = softmax(logit across 15 experts)
PAS：4 个 UE 组
每个 UE 的 256 维角谱独立选择 15 个专家权重
PDP：2 极化 × 4 UE = 8 组
每组 192 维时延谱独立选择专家，避免一套权重支配全信道
Notes: 多专家最后不是平均，而是按样本、按谱组预测权重。第一层来自严格折外统计，给出各专家在每个谱组上的基础权重。第二层使用查询位置和基础地图前七维做小幅条件修正。第三层观察专家本身是否一致：先把 15 个专家的输出单位化，计算 15 乘 15 的 Gram 相似度矩阵，再加入各专家谱范数的相对对数和 12 维谱组嵌入，输入一个 96 到 64 再到 15 的小门控网络。三个修正相加后做 softmax。PAS 按四个 UE 分四组，PDP 按两个极化和四个 UE 分八组，因此某个专家可以擅长 UE0 的角谱，却不必同时支配 UE3 的时延谱。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/physical_ai/expert_gate.py
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/predict.py

## Slide 15
模型设计 3 / 评分对齐表征
PAS/PDP 把超高维复信道转化为可解释谱学习
15
复信道 H
256 BS 天线
× 4 UE 天线
× 192 子载波
196,608 个复数/点
角域分支 / PAS
阵列维做空间傅里叶变换
按 H/V 与 UE 分组聚合功率
直接优化角度谱形状
时延域分支 / PDP
子载波维变换为冲激响应
聚合各时延抽头能量
直接优化多径时延结构
共享空间条件
位置邻域
地图物理特征
多尺度专家输出
分支独立校准
PAS 与 PDP 使用不同邻域、权重和修正强度
设计收益：训练目标与评分指标一致，同时显著降低直接回归完整复矩阵的难度。
Notes: 第三项设计是评分对齐表征。原始单点信道有 196608 个复数，如果直接回归，模型需要同时学习角度、时延、幅度和相位，训练非常困难。v50 先把信道拆成两个可解释分支：在阵列维做空间傅里叶变换并聚合功率，得到 PAS；在子载波维变换到冲激响应并聚合时延能量，得到 PDP。两个分支共享位置邻域和地图条件，但使用各自的专家权重和修正强度。这样既直接对齐 PAS、PDP 两项评分，又为后续复信道重建提供明确的目标谱。
[Sources]
- 赛题任务书(1).pdf, pp. 6-8
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/CODE_EXPLANATION.md

## Slide 16
模型设计 4 / 复数重建
复信道重建的核心是保住相位连续性，再匹配目标谱
16
01
相位同步初值
对邻域复信道进行局部相位对齐，避免直接平均相消
02
传播相位补偿
加入 BS—UE 径向载波相位与阵列导向补偿
03
角域投影
保持当前复相位，将角域幅度拉向目标 PAS
04
时延域投影
保持当前复相位，将时延幅度拉向目标 PDP
05
复数校准
学习全局复标量、UE 残差和能量尺度
PAS 投影 ↔ PDP 投影交替迭代：分别修正两个域的幅度，同时尽量保留已经形成的复相位结构。
Notes: 预测出目标 PAS 和 PDP 后，还不能直接得到完整复信道，因为 NMSE 对相位非常敏感。v50 的重建分为五步。先对邻域复信道做局部相位同步，避免复数平均时互相抵消；再加入基站到终端的径向载波相位和阵列导向补偿；随后在角域和时延域交替投影，每次保留当前复相位，只把幅度推向预测的 PAS 或 PDP；最后学习全局复标量、不同 UE 的残差和能量尺度。这个设计将谱形状和复相位分开处理，使 PAS、PDP 的改善不会直接以严重牺牲 NMSE 为代价。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/CODE_EXPLANATION.md
- https://github.com/1667482432-max/v39/tree/main/physical_ai

## Slide 17
模型设计 5 / 联合决策
四动作门控协调 PAS、PDP 与 NMSE
17
候选动作
A0
保持初值
谱预测已经可靠
A1
仅修正 PAS
角域偏差更明显
A2
仅修正 PDP
时延域偏差更明显
A3
PAS + PDP
两类谱同时需要修正
门控依据
邻居距离与密度 · 地图遮挡 · 双几何专家差异 · 谱残差与能量置信度
训练阶段：严格折外
每个验证折的门控与校准器，只使用其余折的统计量，避免验证信息泄漏。
推理阶段：动作可复现
运行时门控与离线验证逐折一致；紧凑特征最大误差 < 4.8×10⁻⁷。
Notes: 最后一项也是 v50 后期最重要的设计，是样本级四动作门控。模型不会对所有样本强制执行同一种谱修正，而是在保持初值、只修 PAS、只修 PDP、同时修正 PAS 和 PDP 四个动作之间选择。门控依据包括邻居距离和密度、地图遮挡、两种几何专家的差异、谱残差以及能量置信度。这样可以保护已经预测较好的样本，避免全局修正带来的反向伤害。为保证结果可信，验证折的门控和校准统计严格只从其他折估计；推理代码还逐折核验了动作一致性，最大紧凑特征误差低于 4.8 乘 10 的负七次方。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/experiments/search_v50_geometry_ensemble.py
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/artifacts/v50_runtime_gate_verification.json

## Slide 18
优化迭代
最后增益来自几何集成门控，而非扩大模型规模
18
五折指标值 ×1000
Chart: 
| PAS | PDP | 综合分数
v40 | 764.35 | 851.7864 | 770.323
v50 | 764.8172 | 851.9761 | 770.6073
+0.000284
综合分数提升
v50 相比正式 v40 五折均值
−0.000281
NMSE 下降
0.614617 → 0.614336（越低越好）
关键判断：在模型主体趋于饱和后，把优化重点转向样本级决策，比继续堆叠全局修正更有效。
Notes: 从 v40 到 v50，模型主体并没有大幅扩张。最后的提升主要来自几何集成门控：通过两种空间几何形成门控统计，再对样本动作进行集成选择。结果是 PAS 和 PDP 继续小幅提升，NMSE 下降约 0.000281，综合分数提高 0.000284。这个增益看起来数值不大，但在模型进入平台期后，说明逐样本决策仍能稳定挖掘剩余空间。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/artifacts/v50_final_metrics.json

## Slide 19
最终结果
严格五折验证综合分数 0.770607，三项指标实现联合平衡
19
0.764817
PAS
角域谱余弦相似度
越高越好
0.851976
PDP
时延谱余弦相似度
越高越好
0.614336
NMSE
复信道归一化均方误差
越低越好
0.770607
综合分数
0.4·PAS + 0.4·PDP
+ 0.2/(1+NMSE)
验证可信度
5 个固定验证折 × 200 样本；校准器严格 leave-one-fold-out；运行时门控动作全部匹配，最大紧凑特征误差 < 4.8×10⁻⁷。
Notes: 最终 v50 的严格五折均值是：PAS 0.764817，PDP 0.851976，NMSE 0.614336，综合分数 0.770607。这里强调验证口径：五个固定折，每折 200 个样本；校准器严格 leave-one-fold-out，避免验证泄漏；运行时门控也逐折核验，动作完全一致，特征误差低于 4.8×10 的负七次方。以上是仓库记录的五折验证结果，不把未留存的隐藏测试分数混入汇报。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/artifacts/v50_final_metrics.json
- https://github.com/1667482432-max/v39/blob/main/artifacts/v50_runtime_gate_verification.json

## Slide 20
总结与下一步
成果不仅是一个分数，更是一套可复现、可继续演进的信道生成底座
20
已完成
端到端 X_test → H_test
完整模型权重与 artifacts
输出格式与 8 项核心测试通过
方法价值
物理表征与数据驱动结合
三指标联合优化
模块化、可解释、可复用
下一步
进入新场景的迁移验证
增强地图材质与遮挡语义
研究不确定性与在线更新
一句话总结
v50 证明了：先理解数据与指标，再按物理结构拆解模型，比直接扩大黑盒网络更有效。
Notes: 最后总结。v50 已完成从原始数据到 H_test 的完整端到端链路，包含模型权重、地图与谱特征、校准器、推理入口和严格校验。方法上的价值是把物理表征、空间学习和多指标优化统一到一个模块化框架中。下一步如果继续推进，可以重点验证跨场景迁移，引入更丰富的材质和遮挡语义，并研究不确定性评估与在线更新机制。整体经验是：先把数据结构和评价指标理解清楚，再按物理结构拆解模型，比单纯扩大黑盒网络更有效。
[Sources]
- https://github.com/1667482432-max/v39
- 赛题任务书(1).pdf, p. 8